Муниципальное образовательное бюджетное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 35»

Мастер – класс « Выпиливание лобзиком изделий из фанеры. Салфетница»

Составитель:

учитель технологии МБОУ  СОШ 35

Теременцев С.А.

первая категория

г. Таганрог

2021 г.

Мастер – класс « Выпиливание лобзиком»

Учитель технологии МБОУ СОШ №35

Теременцев С.А.

Кто не стыдиться спрашивать, узнает многое,

Кто стыдится спрашивать, забудет то, что знал.

Цели и задачи:

Познакомиться с видом декоративно – прикладного искусства  – техникой выпиливание лобзиком и научиться выполнять работы в данной технике.

- Передача преподавательского опыта участникам мастер - класса «инновационных продуктов», полученных в результате творческой, деятельности.

- Создать условия для профессионального самосовершенствования, формирования индивидуального стиля творческой деятельности педагога.

зрительный ряд: презентационные материалы, образцы работ, технологические карты последовательного изготовления  изделий

материалы и оборудование:   копировальная бумага, рисунки, фанера, инструменты и приспособления для ручных работ

План занятия

- Вступительная часть

Приветствие. Пожелание успехов в творчестве.

Принцип мастер- класса: « Я знаю, как это делать. Я научу вас».

Сообщение темы занятия. Различные техники и способы помогают педагогу всесторонне развивать личность ребенка, научат его выражать свое собственное « Я ». Форма взаимодействия - сотрудничество.

2. Основная демонстрационная часть.

Выпиливание – это один из видов художественной обработки древесины.

Выпиливание по фанере так широко распространено,  а основные приемы выпиливания так общеизвестны, что казалось  лишним еще раз говорить об этом. Сам по себе процесс выпиливания не представляет особых трудностей, и на нем обычно сосредоточено основное внимание. Однако трудность и сложность заключается в том, чтобы правильно собрать, подогнать все детали и со вкусом отделать готовое изделие.

Инструменты и приспособления.

Основным инструментом является лобзик. Между зажимными винтами натягивается и крепится узкая и тонкая стальная пилка с наклоном зубьев в сторону ручки.  Разметку линий выпиливания на заготовке осуществляют обычно при помощи копировальной бумаги.  При выпиливании в заднем зажиме верстака крепят специальный выпиловочный столик. Если выпиливается внутренний контур заготовки, то в ней прокалывают шилом или высверливают отверстие в вырезаемой части. Зачищают вырезанные участки заготовки шлифовальной шкуркой или надфилями. Надфили – это небольшие напильники с мелкой насечкой. Они имеют различные профили в поперечном сечении. Главный «инструмент» — это руки. Они будут искусными, если за дело браться в добром расположении духа. И этот добрый настрой обязательно перейдет в созданное руками изделие.

Техника безопасности.

- Работать лобзиком и шилом с надежно закрепленными и исправными ручками.

- Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

- Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.

- Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклонятся низко над заготовкой.

Материалы. Самым распространенным материалом для выпиливания является фанера, хотя иногда применяются и тонкие, толщиной до 10 мм, дощечки из ценных и  недорогих пород древесины типа дуба, бука, красного дерева, яблони, груши и т. п. Фанеру получают путем наклеивания друг на друга трех (или более) тонких листов древесины - шпона. От обычной древесины фанерный лист отличается тем, что он более прочный, не рассыхается и меньше коробится, хорошо гнется и обрабатывается. Это объясняется тем, что листы шпона располагаются друг  другу так, чтобы направление волокон в них было перпендикулярным. Так получают фанеру толщиной от 2 до 20 мм. Листы склеивают под прессом. При сборке деталей изделия из фанеры пользуются клеем. Наиболее удобным является клей ПВА.

В качестве дополнительных материалов можно использовать: материю, фольгу, естественные красители, лак, воск, растворитель.

3.Практическая работа

## Технологическая карта №1

Изготовление фигурки

| № п/п | Технологические операции | Изображение | Инструменты и приспособления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подобрать заготовку и зачистить ее. |  | Верстак, линейка, карандаш, наждачная шкурка, |
| 2. | Разметить по шаблону и просверлить четыре отверстия диаметром5,5мм. |  | Верстак, карандаш, сверлильный станок, сверло диаметром 5,5мм. |
| 3. | Выпилить наружный и внутренний контуры детали |  | Верстак, выпиловочный столик, лобзик |
| 4. | Зачистить кромки |  | Наждачная шкурка, надфиль . |
| 5. | Выполнить отделку детали |  | Гуашь, акрил, кисть. |

## Технологическая карта №2

Изготовление основания салфетницы.

| №п\п | Технологические операции | Изображение | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подобрать заготовку и зачистить ее |  | Верстак, линейка, карандаш, наждачная шкурка |
| 2. | Разметить ее по шаблону |  | Верстак, карандаш, |
| 3. | Выпилить наружный и внутренний контуры детали |  | Верстак, выпиловочный столик, лобзик |
| 4. | Зачистить кромки |  | Наждачная шкурка. |
| 5. | Выполнить отделку детали. Собрать изделие |  | Гуашь, акрил, кисть, клей ПВА |

Используемые источники:

- Журнал « Школа и производство»  №3 1986г

- В.Д. Симоненко. Технология. Технический труд:5класс

М. : Вентана – Граф,2012