# Тема: «Объемное моделирование и рисование 3D ручкой»

Цель: представить основные направления и принципы использования технического устройства - 3D ручки

Задачи:

- познакомить с видами 3D ручек, их техническими характеристиками;

- продемонстрировать методы и приёмы работы с использованием 3D ручки.

- создать положительный эмоциональный настрой, побудить обучающихся к активному включению в работу.

Инновационная направленность:

- . 3D ручка развивает творчество и инициативу, заставляет шагать в ногу со временем.

- Это техническая новинка в области объемного моделирования.

- Это инновационный подход в развитии мелкой моторики.

- Это прорыв в технологии рисования. Теперь каждый может быть волшебником и создавать объемные рисунки прямо в воздухе.

- Рисование 3D ручкой открывает неограниченные возможности в фантазии, развитии и раскрытии творческого потенциала.

Виды 3D ручек: Существует 2 вида 3D ручек:

- Холодная 3D ручка печатает быстро затвердевающими смолами – фотополимерами, под воздействием света (ультрафиолетовых диодов). Родина холодной 3D ручки – г. Томск. Именно отечественные ученые во главе с Дмитрием Стародубцевым запатентовали эту технологию, после чего стали выпускать 3D ручки в Китае, а потом и в других странах.

Плюсы: Она не имеет нагревательных элементов, работает от аккумулятора, имеется широкий выбор чернил (фотополимеров).

Минусы: высокая стоимость, для детей тяжелая по весу, так как имеет встроенный картридж для чернил, есть «бюджетные» модели, легкие по весу, но по качеству уступают «горячим ручкам».

- Горячие 3D ручки рисуют объемные фигуры методом плавления пластиковых нитей. Существует несколько видов пластика: ABS, PLA, PRO и KID.

Работы, выполненные пластиком ABS – прочные и долговечные, насыщенные в цвете. Но при плавлении неприятно пахнут, необходимо проветривать помещение. Температура плавления 210 – 240 градусов.

Пластик PRO – не имеет запаха, прочный и эластичный, широкий цветовой спектр: глянцевые, светящиеся в темноте цвета, имитирующие металл и стекло. Температура плавления 200 – 220 градусов.

PLA и KID больше подходят для детского творчества, это биоразлагаемый пластик, не имеющий запаха.

KID – многоразовый, чтобы он стал опять гибким, нужно на него полить горячую воду. Температура плавления 75 – 95 градусов.

Горячие 3D ручки бывают проводные и беспроводные.

Беспроводные детские «горячие ручки» являются наиболее безопасными, так как работают на аккумуляторе, подзаряжаются через USB кабель, наконечник сопла пластмассовый, практически не нагревается. Зарядки хватает на 2 часа работы. Сама ручка имеет небольшой вес. Рекомендуется для детей от 4 лет.

Проводные «горячие ручки» (работающие от обычной розетки) имеют более широкий ассортимент, как по техническим особенностям, так и по цене.

Использование этих ручек доступно для детей с 6 лет.

Горячая 3D ручка имеет как металлический, так и пластмассовый корпус, который при включении ручки остается холодным, нагревается сопло, железный наконечник из которого вытекает расплавленный пластиковый стержень. Поэтому, прежде всего перед тем, как начать работу с ручкой повторим технику безопасности, чтобы избежать неприятностей.

Техника безопасности при работе с 3D ручкой

• Сопло 3D ручки нагревается до температуры 240-270 градусов, поэтому прикасаться к нему опасно.

• Ручка и рабочее место должны быть сухими.

• Работа с ручкой для детей не должна превышать 20 минут с перерывами на физминутку и гимнастику для глаз.

• Дети должны работать только под присмотром взрослых.

• Загрязненный наконечник можно очистить сухой тканью или пробкой в выключенном состоянии.

• Работать с 3D ручкой можно только в тщательно проветренном помещении.

Чтобы сэкономить на расходе пластика, можно использовать пищевую фольгу. Сминаем ее, придавая нужную форму и поверх наносится расплавленная нить. Мелкие отдельные детали «наращиваются» на фигуре, держа ее в руках. Таким способом можно сделать зайчика, птичку, змею, пчелу и т.д.

Практическая часть.

Как работает ручка:

1. Вставляем провод в гнездо адаптера электрической сети, подключаем к электрической розетке.

2. Нажимаем на кнопку со стрелкой «вниз», дожидаемся, когда загорится зелёный индикатор.

3. Вставляем в гнездо с торца ручки пластиковый стержень, нажимаем кнопку продвижения нити - стрелка «вниз» - начинается загрузка нити в ручку.

4. На ручках с дисплеем выставляем температуру плавления нити, дожидаемся, когда нить начнет плавиться и выходить из сопла, теперь можно рисовать.

5. После окончания работы необходимо «выгрузить» нить из ручки, нажав кнопку со стрелкой «вверх».

Подведение итогов и демонстрация результатов работы с 3D ручкой.

Игрушки, сделанные с помощью 3D ручки, или дополненные пластиковыми деталями можно использовать для игры в театр.