Лабораторная работа №

Фамилия И.О.________________                             Дата проведения работы____________

Группа________

С правилами по технике безопасности на рабочем месте ознакомлен (а)______________	              (подпись)

Тема занятия: Построение основных примитивов  в среде AutoCAD.

Цель занятия: научиться строить основные элементы.

Краткие теоретические данные: В AutoCAD существует два вида систем координат: мировая – WCS (МСК) и пользовательская UCS (ПСК). По умолчанию используется WCS. В мировой системе координат Х и У располагаются в плоскости чертежа: точка начала координат находится в левом нижнем углу экрана, ось Х направлена вправо, ось У – вверх и ось Z перпендикулярна плоскости чертежа («на пользователя»).

При форматировании двухмерных чертежей точки задаются по следующим правилам:

- Указанием курсором на графическом поле чертежа (неточно без шаговой привязки);

- Набор с клавиатуры координат;

- С помощью объектной привязки.

Ход работы:

- Запустите AutoCAD.

- Для начало работы необходимо настроит параметры рабочего окна.  Во - первых необходимо определить границы рисунка, используем команду LIMITS (позволяет установить границы текущего рисунка в пространстве модели и в пространстве листа). Она вызывается из падающего меню Format (Формат)-Drawing Limits (Лимиты чертежа),.  Во - вторых определяем параметры сетки. Использование сетки помогает выравнивать объекты и оценивать расстояние между ними. Для настройки сетки используем меню Tools (Сервис) – Drafting Settings (Режимы рисования) – GRID (Шаг и сетка). Или вызываем щелчком правой кнопки мыши на кнопке GRID в строке состояния (данные параметрынастроены по умолчанию).

- Построение квадрата. Построим квадрат по известной стороне, расположенной между двумя точками 1 и 2. Запустите команду POLYGON (Многоугольник), вызвав ее из падающего меню Draw (Рисование) – Polygon (Многоугольник) на или щелкнув на пиктограмме Polygon (Многоугольник) на панели инструментов Draw (Рисование). В командной строке появится запрос:

_ POLYGON

Enter number of sides <10>: 4 – количество сторон

Specify center of polygon or [Edge]: E – переход в режим указания квадрата стороной

Specify first endpoint of edge: 60, 80 – точка 1.

Specify second endpoint of edge: 60, 20 – точка 2.

- Построение многоугольника, вписанного в окружность. Запустите команду POLYGON, вызвав ее из падающего меню Draw – Polygon или щелкнув на пиктограмме Polygon на панели инструментов Draw. В командной строке появится запрос:

_POLYGON

Enter number of sides <10>: 5 – количество сторон

Specify center of polygon or [Edge]: 120, 60 – центр пятиугольника.

Enter an options [ ] <I>: I – перейти в режим формирование многоугольника, вписанного в окружность.

Specify radius of circle: 50 –  радиус окружности.

Построить многоугольник описанный вокруг окружности с указанием количества сторон – 3, центром (100, 100),  С – режим формирование многоугольника и радиусом – 50.

- Построение окружности по центру и радиусу. Запускаем команду CIRCLE, вызываем ее из  падающего меню Draw – Circle – Center, Radius  или щелкнув на пиктограмме Circle  панели инструментов Draw. В командной строке появится запрос:

_CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Trt (tan tan radius)]: 50, 50 – точка цента окружности.

Specify radius of circle or [Diameter] <50>: 30 – радиус окружности.

- Построение окружности по 2 и 3 точкам. Запускаем команду CIRCLE, вызываем ее из    падающего меню Draw – Circle – 2 Points,  или щелкнув на пиктограмме Circle  панели инструментов Draw. В командной строке появится запрос:

_CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Trt (tan tan radius)]: 2Р – переход в режим построения по   двум точкам. (3Р - переход в режим построения по трем точкам).

Specify first end point of circle’s diameter: 50, 80– точка 1.

Specify second end point of circle’s diameter: 50, 20– точка 2.

При необходимости аналогично задаем 3 точку с координатами (20, 50).

7.  Построение  прямоугольника при помощи LINE.  Запускаем команду LINE, вызываем ее из  падающего меню Draw – LINE,  или щелкнув на пиктограмме LINE  панели инструментов Draw. В командной строке появится запрос:

_ LINE

Specify first point: 200, 200 – точка 1.

Specify next point: 500, 200 – точка 2.

Specify next point: 500, 400 – точка 3.

Остальные две стороны копируем. При помощи команды Copy, вызываем ее из  падающего меню Modify – Copy или щелкнув на пиктограмме Copy  панели инструментов Modify. В командной строке появится запрос:

Select object: Выбираем необходимый объект щелчком левой кнопкой мыши, щелчком правой кнопки мыши подтверждаем (или Enter), перетягиваем на необходимое расстояние, подтверждаем (или Enter).

Расставим размеры при помощи команды Dimensions.

Вопросы.

1.Какие существуют системы координат в системе AutoCAD?

2.Способы построение квадрата и прямоугольника?

3. Способы построение окружности?

4. Для чего необходима сетка?

5. Необходимость режима объектной привязки?

6. Вывод.