Раздел: «Огневая подготовка». Тема 1. Материальная часть автомата и ручных осколочных гранат. Занятие 8.

В зависимости от разлета осколков:

| Характеристики | РГД-5 | Ф-1 |
| --- | --- | --- |
| Масса снаряженной гранаты, гр. | 310 | 600 |
| Радиус разлета убойных осколков, м | Около 25 | 200 |
| Средняя дальность броска гранаты, м | 40 – 50 | 35 – 45 |
| Время горения замедлителя запала, сек. | 3,2 – 4,2 | 3,2 – 4,2 |
| Вес разрывного заряда, гр. | 110 | 60 |

# Text boxes

Ручные осколочные гранаты – для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаке, в окопах, убежищах, населенных пунктах, в лесу, в горах и т.п.).

# Наступательные

Корпус – для помещения разрывного заряда и запала, а так же для образования осколков при взрыве гранаты.

Разрывной заряд – служит для разрыва гранаты на осколки (тротил).

# Оборонительные

Корпус – чугунный, с продольными и поперечными бороздами. В верхней части нарезное отверстие для ввинчивания запала.

состоит из:

- корпус с трубкой для запала;

- разрывной заряд;

- запал

Запал УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный)

Запал состоит из:

- ударного механизма;

- собственно запал.

Запал УЗРГМ – для воспламенения капсюля – воспламенителя запала

Состоит из:

- трубки ударного механизма;

- соединительной втулки;

- направляющей шайбы;

- боевой пружины;

- ударника;

- шайбы ударника;

- спускового рычага;

- предохранительной чеки с кольцом.

состоит из:

- корпус;

- разрывной заряд;

- запал

Заряжание ручной гранаты

### Действия перед метанием ручной гранаты

Вывинчивание пробки

Доставание запала

Ввинчивание запала

Прижатие спускового рычага к корпусу гранаты

Выпрямление концов предохранительной чеки

Выдергивание предохранительной чеки