Конспект урока по технологии

в 7 классе.

Тема:

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ ВЕРТОЛЕТ»

Краткая формулировка задачи:                                                                                         спроектировать и изготовить детскую игрушку вертолет, для игр и забав детей 4 -6 лет.

Исследование:

Походив по магазинам, я убедился, что есть множество двигающихся игрушек (автомобили, поезда, зверушки, самолеты, вертолеты, трактора). Они изготовлены из пластмассы, имеют механический или электрический привод, поэтому очень дороги. Из всех игрушек мне больше всего понравился вертолет, так как его можно изготовить на колесиках, и сделать подвижный винт. Я решил сделать вертолет.

Вертолет это летательный аппарат тяжелее воздуха, у которого подъемная сила и тяга в горизонтальном направлении создается одним или несколькими несущими винтами вращающимися в горизонтальной плоскости. Идея создания такого летательного аппарата встречается у великого итальянского художника эпохи возрождения Леонардо да Винчи. Вертолет пытался создать и гениальный русский ученый М.В. Ломоносов. Разработка вертолетов в СССР широко развернулась в 20-е годы в ЦАГИ. В 1932 году вертолет ЦАГИ – 1ЭА поднялся на высоту более 600 м и продержался в воздухе 14 минут. К концу 40 – х годов над созданием вертолетов работало уже несколько конструкторских групп под руководством И.П. Братужина, М.Л. Миля, А.С. А.С. Яковлева, Н.И. Комова. Скорость вертолета до 350 – 370 км/ч, грузоподъемность до 40 тонн, дальность полета до 2000 км. Способность вертолета совершать вертикальный взлет и посадку с неподготовленных площадок, «висеть» в воздухе на заданной высоте и перемещаться в любом направлении позволяет применять его не только как транспортное средство, но и в строительстве, (вертолет-кран), спасательной службе, в сельском хозяйстве, в военном деле (для ведения десантных, противолодочных и других операций).

Первоначальные идеи

Вывод:                                                                                                                                                       Рассмотрев предложенные 4 варианта, я выбираю 2 вариант, так как считаю, что он оригинален, более доступен в изготовлении из  древесины  и начинаю его разрабатывать.

Исследование свойств материалов:

| Выбор пиломатериал | причины | Имеется в наличии в мастерской Легко обрабатывается Экологичен Безопасен |
| --- | --- | --- |

Исследование методов изготовления:

Буду изготавливать, игрушку ручным способом, используя следующий инструмент

Исследование способов соединения:

Выбор видов отделки:

Вывод: зачищаю все детали наждачной бумагой, оставляю естественный цвет древесины.

ДИЗАЙН – СПЕЦИФИКАЦИЯ (критерии к изделию):

| Название или тип изделия | Игрушка «Вертолет» |
| --- | --- |
| Функциональное назначение (для чего оно предназначено) | для игр и забав детей |
| Кто может использовать данное изделие | Дети 4 – 6 лет |
| Кто может его купить | Родители, дедушки, бабушки |
| Единичное изделие, мелкая партия или массовое производство | Изделие изготавливается в единственном варианте, но может быть изготовлено мелкой партией для детского садика |
| Требование к размерам | 40х120х80 |
| Требования к материалам | Древесина |
| Методы изготовления | Ручные, с использованием сверлильного станка |
| Требования к внешнему виду, стилю, отделке и т. п. | Не должно иметь сколов, хорошо отшлифовать, покрыть акриловым лаком |
| Требования с точки зрения здоровья человека и безопасности использования | Безопасно в использовании |
| Требования со стороны окружающей среды (экологичность изделия) | Изготовлено из экологически чистого материала, не наносит вред окружающей среде |
| Другие требования | При ее изготовлении необходимо соблюдать правила безопасной работы со столярными инструментами. |

Сборочный чертеж изделия

| Поз | Наименование | Кол-во | Материал | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабина | 1 | Древесина | 60х50х20 |
| 2. | Хвостовая часть | 1 | Древесина | 90х20х20 |
| 3. | Вертикальный руль | 1 | Древесина | 40х20х5 |
| 4. | Колесо | 2 | Древесина | Ф30х10 |
| 5. | Ось |  | Древесина | Ф6х70 |
| 6. | Центральная часть винта | 1 | Древесина | Ф30х10 |
| 7. | Лопасть винта | 3 | Древесина | 70х20х5 |
| Игрушка Вертолет |

Чертежи деталей

Технологическая карта на изготовление кабины

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Эскиз | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбрать заготовку |  | линейка |
| 2. | Разметить длину |  | Линейка, угольник, карандаш |
| 3. | Отпилить заготовку |  | Мелкозубая пила |
| 4. | Разметить центра отверстий |  | Линейка, карандаш, шило |
| 5. | Просверлить отверстия Ф 6; 6,5;10;20 |  | Сверлильный станок, сверла |
| 6. | Разметить скос |  | Линейка, карандаш, угольник |
| 7. | Отпилить |  | Мелкозубая пила |
| 8. | Зачистить деталь |  | Наждачная бумага |

Технологическая карта на изготовление колес                                                              и центральной части винта

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Эскиз | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбрать заготовку |  | линейка |
| 2. | Разметить центра отверстий |  | Линейка, карандаш, угольник, шило |
| 3. | Высверлить колеса и центральную часть винта |  | Сверлильный станок, универсальное сверло Ф 30 |
| 4. | Разметить на кромке центральной части винта три центра для отверстий |  | Линейка, карандаш, угольник, шило |
| 5. | Просверлить на кромке центральной части винта три отверстия |  | Сверлильный станок, сверло Ф 5 |
| 6. | Зачистить детали |  | Наждачная бумага |

Технологическая карта на изготовление хвостовой части вертолета

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Эскиз | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбрать заготовку |  | линейка |
| 2. | Разметить заготовку согласно чертежа |  | Линейка, карандаш, угольник, шило |
| 3. | Просверлить отверстие Ф 5 |  | Сверлильный станок, сверло Ф 5 |
| 4. | Выпилить проушину, отпилить скос, отпилить заготовку, сделать пропилы на глубину 6 мм |  | Мелкозубая пила |
| 5. | Изготовить круглый шип Ф 10 |  | Стамеска, напильник |
| 6. | Зачистить деталь |  | Наждачная бумага |

Технологическая карта изготовления цилиндрической детали вручную

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Эскиз | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить размеры бруска. Отпилить заготовку с припуском на обработку |  | линейка |
| 2. | Разделить каждую плоскость на три части . провести линии разметки. |  | Линейка, рейсмус |
| 3. | Закрепить заготовку на крышке верстака и выстругать 4 ребра до разметочных линий. |  | Рубанок, линейка |
| 4. | Скруглить 8-гракунную заготовку, зажав ее в верстаке или приспособлении |  | Рашпиль, драчевый напильник |
| 5. | Зачистить деталь |  | Наждачная бумага |

Технологическая карта изготовления детали цилиндрической формы                                              на токарном станке

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Эскиз | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить размеры заготовки, провести на торцах диагонали для определения центров |  | Линейка, карандаш |
| 2. | Сострогать ребра. Сделать пропил для установки заготовки в трезубце. |  | Рубанок, пила |
| 3. | Поставить подручник на высоту центров (зазор от заготовки до подручника 2 – 3 мм. Проверить надежность закрепления заготовки, провернув ее вручную. |  | Гаечный ключ, линейка |
| 4. | Провести черновое точение до Ф на 2 – 3мм больше заданного (припуск на чистовое точение). |  | Полукруглая стамеска (рейер), кронциркуль |
| 5. | Выполнить чистовое точение |  | Косая стамеска (майзель), кронциркуль |
| 6. | Отторцевать заготовку |  | Косая стамеска (майзель), линейка, |
| 7. | Отрезать заготовку, сделать подрез, (рис а), а затем косой (рис б). Эти приемы повторить до полного отрезания. |  | Косая стамеска (майзель), линейка, |

Экологическая оценка изделия

Правила безопасной работы:

Правила безопасной работы

при работе З А П Р Е Щ А ЕТ С Я :

Работать не в спецодежде.   Работать спустя рукава.   Разбрасывать инструмент.

Отвлекать товарищей.                 Совать руки.    Тушить электропроводку водой

Оставлять включенным.  Открывать окно при             Оставлять мусор.

задымлении.

# Text boxes

2

Прост в изготовлении.                То, что нужно!

1

Слишком сложны в изготовлении.

Не оригинален.

3

4

Металл

Картон

ДВП

Фанера

Пластмасса

Глина

Стекло

ДСП

Бумага

Пиломатериалы

Древесина

МАТЕРИАЛ

Лесные заготовки

Карандаш

Угольник

Линейка

Ножовка

Напильник

Кисть

Наждачная бумага

Стамески

ИНСТРУМЕНТ

Казеиновый

ПВА

Столярный

Синтетический

На клею

СОЕДИНЕНИЯ

На винтах

На гвоздях

На шурупах

Выбор

Клей ПВА

ПРИЧИНЫ

- Доступен

- Хорошо склеивает древесину

- Не заметен

- не токсичен

Естественный цвет древесины

Покраска

Покрытие лаком

Резьба по дереву

Выжигание

Роспись по дереву

Рекламное объявление:

Фирма «Малыш» предлагает                                            детские игрушки: «Вертолеты»,                                           для игр и развлечений детям от 3 до 6 лет                            по цене 15 рублей.                                                       Обращаться по телефону: 294 – 03 – 99.

Товарный знак:

1

4

2

6

7

3

Лак:

- при производстве загрязняет окружающую среду;

- используется в незначительном количестве.

Древесина

+возобновляемый ресурс;

+легко перерабатывается;

+ экологически чистый материал

Вывод: На стадии изготовления (сверление) – использование электроэнергии для сверлильного станка (незначительно)

На стадии утилизации энергия не требуется.

В целом изделие не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду, так как изготовлено из натуральной древесины при незначительных энергозатратах.

+ отрицательное влияние незначительно

- отрицательное влияние на окружающую среду

-