Олимпиада по технологии (мальчики) 5-6 класс

Рекомендуемое время выполнения заданий – 45 минут.

1. (3 балла) Отгадай загадку.

Отгадка относится к …

а) хвойным породам         б) лиственным породам         в) экзотическим породам

2. (3 балла) Записи масштаба в каких пунктах означают, что изображение в несколько раз больше действительного?

а) М 2 : 1		б) М 1 : 3 	          в) М 4 : 1	         г) М 2 ∙ 1             д) М 4 ∙ 1

3. (3 балла) Какие числа подходят для этой поговорки?

__1__ раз отмерь, __2__ раз отрежь

| 1 | А) семь |
| --- | --- |
| 2 | Б) один |

Ответ запиши в виде комбинации цифр и букв, без кавычек, без пробелов и каких-либо знаков препинания, цифры должны идти по порядку. Например: 1б2а

Ответ: _________________________________

4. (4 балла) В технологической карте указывается:

а) последовательность выполнения операций

б) графическое изображение изменяющейся заготовки

в) применяемые инструменты и приспособления

г) все вышеперечисленные варианты

5. (4 балла) Пиление древесины производят различными пилами. По направлению разрезания волокон древесины различают … пиление. Кто из мальчиков верно назвал эти виды пиления?

а) Дима	                 б) Саша                   в) Коля                       г)  Лёша

6. (4 балла) Установи соответствие между изображениями стругов и их названиями. Ответ запиши в виде комбинации цифр и букв, без кавычек, без пробелов и каких-либо знаков препинания, цифры должны идти по порядку. Например: 1б2а

Ответ: _________________________________

7. (по 2 балла за каждый пункт) Как называется инструмент, изображённый ниже?

|  |  | б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запиши в ответе полученное слово без кавычек, без пробелов и каких-либо знаков препинания. Например: фуганок

Ответ: ___________________________

Какие части этого инструмента подписаны неверно?

а) под номером 1	        		 б) под номером 2

в) под номером 3 		 г) под номером 4

8. (5 баллов) Как называются небольшие напильники с мелкой надсечкой?

Подсказка в этих двух кругах. Вычеркни буквы, которые встречаются только в одном круге. Из букв, которые записаны и в одном, и в другом круге, составь это название.

|  |  |  |  |  |  | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запиши в ответе полученное слово без кавычек, без пробелов и каких-либо знаков препинания. Например: фуганок

Ответ: ___________________________

9. (5 баллов) Прочти правила техники безопасности. Какие неверные?

а) Надёжно закреплять заготовку на верстаке.

б) Работать рубанком с хорошо заточенным ножом.

в) Проверять руками остроту лезвия и качество обработки поверхности.

г) Очищать строгальные инструменты от стружки только при помощи деревянного клина.

д) Инструменты для строгания класть на верстак только на бок, лезвиями ножа к себе.

е) Надёжно крепить выпиловочный столик к верстаку.

ж) Надёжно закреплять пилку в рамке лобзика.

з) Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой.

10. (5 баллов) Отгадай загадки. Какая отгадка лишняя?

а) топор	     б) гвоздь                 в) пила		    г) клей           д) сверло

Всего: 40 баллов.